## Slide 1
CuSO4·5H2O中铜含量的测定
指导教师：

## Slide 2
一、实验目的
1、学习用间接碘量法测定CuSO4·5H2O中铜含量的原理和方法。
2、巩固滴定分析的基本操作。
某一成分的测定方法远不止一种，要学会选择和优化
测定铜含量有无其他方法？

## Slide 3
二、实验原理
标准溶液： Na2S2O3
基本反应：
指示剂：
新鲜淀粉，接近终点时加入
2Cu2+ + 4I- I2 + 2CuI↓
I2 + 2S2O32- 2I- + S4O62-
滴定介质：弱酸及中性。

## Slide 4
三、实验步骤
20%KI
5mL
1mol·L-1H2SO4
5mL
至淡黄色
Na2S2O3
滴定
0.2%淀粉
5mL
蓝色
Na2S2O3
滴定
淡蓝色
KSCN
5mL
振摇，深蓝色
Na2S2O3
滴定
至蓝色恰好消失，
记录 。
H2O
100mL
称取CuSO4·5H2O
若干g（三份）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

## Slide 5
2Cu2+ + 4I- I2 + 2CuI↓
I2 + 2S2O32- 2I- + S4O62-
CuSO4·5H2O ~ Na2S2O3
1 1
m/249.68 (20~30)10-3  0.1
m  0.5~0.75g
1. CuSO4·5H2O的称量范围如何确定？
四、注意事项

## Slide 6
2. 滴定体系应为弱酸性。若溶液酸度过高，I-易被空气中的氧气氧化；若酸度太低，Cu2+易发生水解。
3. KI的作用：还原Cu2+、生成CuI沉淀、与I2生成I3-。
4. 开始滴定时， I2浓度很高，为防止挥发，应轻摇快滴。
5. 淀粉指示剂淀粉应在临近终点时加入，若加入过早，大量I2与其形成复合物，使Na2S2O3 不能与I2 充分反应，影响终点判断。

## Slide 7
6. 临近终点加入指示剂后，应慢滴快摇，防止滴定过量。
7. KSCN作用是将CuI沉淀转变为CuSCN沉淀，以减少沉淀对I2的吸附；反应再生出来的I-可与未作用的Cu2+反应，节省I-用量。
CuI + KSCN = CuSCN ↓ + I-
KSCN不能在滴定开始时加入，因为在Cu2+大量存在时，将发生下列反应：
Cu2++ 2SCN- = Cu(SCN)2
2Cu(SCN)2 = Cu2(SCN)2 ↓+(SCN)2

## Slide 8
五、实验结果
编号 | I |  | II |  | III
CuSO4·5H2O质量m/ g |  |  |  |  | 
（末）/mL |  |  |  |  | 
（初）/mL |  |  |  |  | 
/mL |  |  |  |  | 
/mol·L-1 |  |  |  |  | 
计算公式 |  |  |  |  | 
平均值 |  |  |  |  | 
相对偏差/%（<0.3%） |  |  |  |  |