## Slide 1: 第四章总结
相律---凝聚系统 液液平衡 液固平衡
( )T， p～x（y） 恒温相图
( )p， t～ x（y） 恒压相图
    二元系气液和气液液平衡相图（T，p，x 或 y）
相律--气液，气液液平衡
f = K - +2 - R - R’
f = K - +1 - R - R’
    二元液固平衡相图（T，x ）
具有最低共熔点的简单相图
生成化合物的相图
固态溶液相图

## Slide 2
杠杆规则
对B进行物料衡算：x, w
例
由系线（水平线）确定相点，进而确定组成
0.621
0.400
0.500

## Slide 3
塔顶：温度低，气体向上升，组成沿气相线变化，得到低沸点物质（馏出液）。
塔底（塔釜）：温度高，液体向下流，组成沿液相线变化，得到高沸点物质（残留液）。
塔顶：纯B(低沸点)
塔底：纯A(高沸点)
塔顶：最低恒沸物
塔底：纯A或纯B
塔顶：纯A或纯B
塔底：最高恒沸物
精馏原理：气液平衡时气相组成与液相组成不同
具有最低恒沸点的系统
具有最高恒沸点的系统
理想混合物

## Slide 4
二元系统的气液平衡相图
理想混合物
一般正偏差系统
一般负偏差系统
L
( )T
V
p
xB, yB
A
B
pA*
pB*
L+V
L
( )p
V
t
xB, yB
A
B
tA*
tB*
L+V
恒温相图
液相线 p-xB，恒温下溶液的蒸气压或饱和蒸气的总压随液相组成的变化。对理想混合物来说是直线。
气相线 p-yB，恒温下溶液的蒸气压或饱和蒸气的总压随气相组成的变化。
两线交点 pA* 和 pB* , 饱和蒸汽压
恒压相图
液相线 t–xB，泡点线 沸点随液相组成的变化。
气相线 t–yB，露点线 饱和蒸气组成随温度的变化。
两线交点 tA* 和 tB* , 沸点

## Slide 5
具有最低恒沸点的系统
正偏差非常强烈或两组分沸点相差不大
具有最高恒沸点的系统
负偏差非常强烈或两组分沸点相差不大
最低恒沸点 最低恒沸混合物
恒沸点处的自由度（设 t，p为变量）
f = 2-2+2-1=1
最高恒沸点
最高恒沸混合物
f = 2-2+2-1=1
恒沸点处的自由度（设 t，p为变量）

## Slide 6
D
D/
两组分系统气液液平衡相图---恒压相图
液相部分互溶
双塔流程
水蒸气蒸馏
具有上部会溶点的液液平衡相图
CK线, C'K线: 溶解度曲线，雾点线
D D' 线为系线或联结线 相点
两相区 f=2-2+1=1
L1 水相 L2 醇相 相点
DHD'为三相线 L1+L2+V
三相线（设 t，p为变量）
f＝2－3＋2－0－0＝1
LA 纯A液体 LB 纯B液体
a，b为纯A和纯B液体的沸点
三相线 LA+LB+V
共沸点 液体A和液体B共存时，其沸点 tH 比纯A、纯B的沸点都低。
液相完全不互溶
注：组合型相图，
具有三相线。

## Slide 7
通过两个精馏塔和一个油水分离器，可实现完全分离。
两塔流程
液相部分互溶系统
水 A—异丁醇 B
公共气相 V
醇相 L2
水相 L1

## Slide 8
液相完全不互溶系统
水 A—有机物 B

## Slide 9
二元气液和气液液平衡相图规律总结：
恒压相图：气相线为露点，液相线为泡点（沸点），液液平衡曲线为溶解度（雾点）；
恒沸点处 R’=1 yB=xB；
两平衡线之间为两相区，相态为两边相态的加和；
由系线（即水平线）确定相互平衡的相点；
三相线为水平线，相态和组成由与其相交的平衡线（即相点）确定，如气液液平衡；
纯物质在相图中表现为垂直线（在两边坐标轴上），而溶液表现为曲线（不与坐标轴重合）；
液液平衡为正偏差系统。

## Slide 10
a、b—纯物质凝固点（熔点）
E—最低共熔点
aE、bE—液相线
液态混合物的凝固点随组成变化关系；固体A、B在溶液中的溶解度随温度的变化关系。
aC、bD —固相线
CED —三相线
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯
液相完全互溶固相完全不互溶的两组分系统
利用两个结晶器和一个精馏塔实现A与B的完全分离。

## Slide 11
固相完全不互溶且由组分生成化合物的系统
化合物C（AB）
最高点c-熔点
E1、E2最低共熔点
化合物处有垂直线，组成由分子式确定。
    1、生成稳定化合物的相图
（四氯化碳A-对二甲苯 B）
如何获得纯C？
请计算（L+SC+SB)三相平衡共存时的自由度 f ，列出计算公式。

## Slide 12
    2、生成不稳定化合物的相图
CaF2（A）- CaCl2（B）
C: CaF2.CaCl2（AB）
如何获得纯C？
异组成共熔点

## Slide 13
注：SA（LA）表示xA＝1
纯固体（液体）A
Cu（A）- Ni（B）
固相完全互溶系统的相图
固态混合物（固态溶液）
液相线 固相线
固相部分互溶系统的相图
Al（A）- CuAl2（B）
固相完全互溶或部分互溶的系统

## Slide 14
a/
c
两组分系统液固平衡相图对比：
D
C
a
b
a
b
固相完全互溶
固相完全不互溶
固相完全不互溶
固相部分互溶
固相完全不互溶

## Slide 15
液固相图规律总结：
两平衡线之间为两相区，相态为两边相态的加和；
三相线为水平线，三相平衡时自由度为零；
三相线上的相态，由与其相交的平衡线（相点）确定；
固相完全不互溶在相图中表现为垂直线，而完全互溶或部分互溶表现为曲线。

## Slide 16
1、将组成 的液态溶液进行一次简单蒸馏-加热到100℃停止蒸馏，则平衡气相与液相的组成分别是 。(大致估计，后同)
A： ； B： ；
C： 。
2、将(1)所得的液相重新加热到105℃时平衡的液相组成 ，以及将(1)所得的气相冷凝到95℃时平衡的气相组成 分别是 。
A： ；B： ;C：
A
B
例1、 下图为A-B二元混合物的气液平衡相图(恒压)，完成以下选择题

## Slide 17
3、将 的液态溶液加热到95℃恰好出现气泡时，气相组成 。
A：0.65； B：0.55； C：0.75。
4、将组成 的气体混合物冷却到97℃恰好出现液滴时，液滴组成 。
A：0.55； B：0.45； C：0.35。
5、1 mol组成为 的液态混合物加热到95℃达到平衡时， 。A：1/1； B：1/2； C：2/3。
例1、下图为A-B二元混合物的气液平衡相图(恒压)，完成以下选择题
A
C
C

## Slide 18
6、组成为 的混合物的泡点和露点温度分别是 。
A： ； B： ；
C：
7、物质A和B的沸点分别是 。
A： ； B： ；
C：无法确定。
8、采用精馏的方法分离A和B的混合物时，塔顶可得到 。
A：纯A； B：纯B； C：无法确定。
A
A
B
例1、下图为A-B二元混合物的气液平衡相图(恒压)，完成以下选择题

## Slide 19
9、当系统压力增加时，发生的现象是 。
A：气相线和液相线均上移； B：气相线和液相线均下移；
C：气相线上移，液相线下移。
10、在气相线与液相线围成的中间区域，系统地自由度等于 。
A：0； B：1； C：2。
A
B
例1、下图为A-B二元混合物的气液平衡相图(恒压)，完成以下选择题

## Slide 20
9、当系统压力增加时，发生的现象是 。
A：气相线和液相线均上移； B：气相线和液相线均下移；
C：气相线上移，液相线下移。
10、在气相线与液相线围成的中间区域，系统地自由度等于 。
A：0； B：1； C：2。
A
B
例1、下图为A-B二元混合物的气液平衡相图(恒压)，完成以下选择题

## Slide 21
恒压冷却过程在相图上的描述
V
L
L
V
V
o1
o1
o2
o3
o
o2
o4
o
o3
x3=yBo
y1=yBo
yBo
系统总组成
恒定
x1
2
2
y3
x1
y2
x2
y3

## Slide 22
例2：20℃时纯甲苯的饱和蒸气压是2.97KPa，纯苯的饱和蒸气压是9.96KPa。现将4mol甲苯(A)和1mol苯(B)组成的溶液(设为理想溶液)放在一个有活塞的汽缸中，温度保持在20℃ 。开始时活塞上的压力较大，汽缸内只有液体，随着活塞上的压力逐渐减小，则溶液逐渐气化。
(1)求刚出现气相时蒸气的组成及压力； (2)求溶液几乎完全气化时最后一滴溶液的组成及系统的压力；(3)在气化过程中，若液相的组成变为xB=0.100，求此时液相和气相的数量；(4)若测得某组成下，溶液在9.00kPa下的沸点为20℃ ，求该溶液的组成； (5)在20℃下若两组分在气相中的蒸气压相等，则溶液的组成又如何？

## Slide 23
20°C
苯
甲苯
9.96KPa
2.97KPa
L
V
系统点o
xBo
x1=xBo
y2=xBo

## Slide 24
解：
(1)
求刚出现气相时蒸气的组成及压力

## Slide 25
(2)
求溶液几乎完全气化时最后一滴溶液
的组成及系统的压力

## Slide 26
(3)
在气化过程中，若液相的组成变为xB=0.100，
求此时液相和气相的数量

## Slide 27
(4)
若测得某组成下，溶液在9.00kPa下的
沸点为20℃ ，求该溶液的组成

## Slide 28
(5)
在20℃下若两组分在气相中的蒸气压相等，
则溶液的组成又如何？

## Slide 29
例3、水（A）和异丁醇（B）的正常沸点分别为100℃和118℃。二者可形成液相部分互溶系统，在90.0℃达到气液液三相平衡，平衡组成（以wB计）分别为水相0.10，醇相0.75，气相0.65。
（1）试画出该系统恒压气液液平衡相图的大致形状，并在相图上标明各相区内存在的相态。
（2）试计算在101.325kPa下，气液液三相共存时的自由度f（列出算式）。
（3）将wB为0.30的A和B的混合物500g，加热至温度刚要达到90.0℃，试计算各相的质量。
（4）若将wB为0.08的溶液放入一精馏塔中精馏，当塔板数足够多时，塔顶和塔底各得到什么？

## Slide 30
解：（1）
（4）塔顶-恒沸物，塔底-纯水A
wB=0.30
（2）
（3）

## Slide 31
例、水和异丁醇在101.325 kPa下部分互溶，且具有最低恒沸点90.0℃，在该温度下三相共存，它们的组成（以含异丁醇的质量百分数计）分别为：水相10.0%，醇相75.0%，气相65.0 %，今若将组成为30.0 %的1000g水和醇的混合物，在101.325 kPa下加热至刚要达到90.0℃，问此时系统中水相和醇相的质量各为多少？若继续加热到温度刚要高于恒沸点时，问此时系统存在哪些相，它们的质量又各等于多少？
水相D 系统总组成 醇相D/
0.1 0.3 0. 75
水相D 系统总组成 气相H
0.1 0.3 0. 65

## Slide 32
液固组合型相图--以稳定化合物为分界
的二元液固平衡相图

## Slide 33
讨论：试写出下面液固平衡相图中各相区的相态
以稳定化合物为分界

## Slide 34
L f=2
L+SA f=1
L+SA+SC f=0
L+SC f=1
L+SC+SB f=0
SB+SC f=1
    恒压冷却过程---冷却曲线和自由度

## Slide 35
例4、 物质A和B的液固平衡相图如下，C1和C2是A和B形成的化合物。相图中的各相区已用数字标示。
（1）试写出各相区存在的相；
1． ；2． ；3． ；4． ；
5． ；6． ；7． ；8． ；
9． ；10．
（2） C1和C2何者是不稳定的化合物？将固态化合物C2加热到E3点所在的温度，化合物C2会发生怎样的变化？
（3）熔融液从O点冷却至E2点所在水平线所对应温度时，有什么新相析出？试计算系统处于E2点所在水平线时的自由度。
（4）已知最低共熔点E1的组成为 ，化合物C1的组成为 ，将100g组成为 的液态混合物冷却使其温度刚要达到E1点所在的水平线所对应温度时，析出的物质是什么？最多可得到多少克该物质？
（5）试在相图右侧温度—时间坐标中画出以O 点为代表的系统的冷却曲线。

## Slide 36
L
E3
（2）C2，化合物C2会分解生成纯固体B即 和液态混合物L 。
（3）化合物C1新相析出。

## Slide 37
（5）如图
（4）析出的物质是固体化合物C1 。
0.2
0.4

## Slide 38
思考题1：图为 系统在101.325kPa下的相图（大致形状），试指出各相区内存在的相（标明物质与相态），指出曲线ab、cd的含义。并请描述图中 1、2、3、4点的液态混合物在冷却过程中的相态变化，画出相应的冷却曲线。
1
ab：溶液的凝固点随溶液中B含量增加而降低的曲线，或固体A的溶解度随温度变化的曲线。
cd：溶液的凝固点随溶液中A含量增加而降低的曲线，或固体C2的溶解度随温度变化的曲线。

## Slide 39
1 2 3 4
1
1、2、3、4点的液态混合物在冷却过程中所经历的相态变化依次为：

## Slide 40
1 2 3 4
1

## Slide 41
80
0.5
100
0.75
110
0.68
0.18
70
0.54
96
0.8
首先析出的是纯固体B
思考题2 有两种物质A、B，其熔点分别为80℃、150℃,能形成稳定化合物AB（熔点为100℃)及不稳定化合物AB3，AB3于110℃时分解，得到固体B及含B为0.68（摩尔分数，下同）的液态混合物。已知该系统有两个最低共熔点(0.18，70℃)，(0.54，96℃)。(1) 试画出该系统相图的大致形状；(2) 有1 mol含B 0.80的混合物冷却，问首先析出的物质是什么？最多可得到多少该物质？
150

## Slide 42
化合物 C 析出，
思考题3：Sn和Ag的二元液固平衡相图（大致形状）如图所示。(1) 指出图中各相区的相；(2) 熔融液从a点冷却到b点时，有什么新相析出？这时系统的自由度是多少？(3) 当进一步冷却到c点时，系统两相物质的量之比如何表示？