## Slide 1: Génie de la Réaction Chimique
Conception, optimisation et
fonctionnement des réacteurs chimiques
Chemical reaction engineering

## Slide 2
Directeur de Chimie Shanghai
Jacques Mercadier
Vice Président de la Fédération Gay-Lussac
Professeur à l’ENSGTI-Pau

## Slide 3: Génie de la Réaction Chimique
2 réactions simultanées et instantanées:
A + B → R
B + R → S

## Slide 4
CR
t
0
Premier mode opératoire:
A + B → R
B + R → S
B
A

## Slide 5
Second mode opératoire:
A + B → R
B + R → S
CR
t
0
A
B

## Slide 6
Génie de la Réaction
Chimique
Mécanique
des fluides
Cinétique
chimique
Thermodynamique
Transferts de
matière et de
chaleur
Chimie
Fluid mechanics
Kinetics
Chemistry
Thermodynamic
Heat and mass transfer

## Slide 7: Compétences attendues
Écriture des bilans thermiques (chapitre III) et de matière (chapitre I) dans des réacteurs idéaux (piston et parfaitement agités)
Ces bilans doivent être écrits avec facilité dans des conditions ordinaires mais également lorsque le débit volumique varie dans le réacteur (chapitre I) , lorsque la réaction est équilibrée (chapitre I et III) ou pour plusieurs réactions se déroulant simultanément (chapitre II).

## Slide 8: Chapitre I
Bilans de matière dans les
réacteur idéaux
Réaction unique
Mass balance in ideal reactors

## Slide 9: Problème de la baignoire
“Une baignoire, de volume utile (jusqu’au trop plein) 0,3 m3 est alimentée par deux
robinets d’eau chaude et d’eau froide. On ouvre ces deux robinets de façon à délivrer
0,1 l.s-1 d’eau froide (15°C) et 0,08 l.s-1 d’eau chaude (60°C).
Bien entendu, la bonde de baignoire fuit avec un débit estimé par le plombier
(qui n’a toutefois pas pu réparer) à 0,02 l.s-1.
Cette baignoire est utilisée par le fils de la maison pour fabriquer l’hydrogène
(et l’oxygène) nécessaire au fonctionnement de sa fusée (qui n’a jamais volé).
Il réalise l’électrolyse de 100 l.h-1 d’eau.”
    1) Ecrire les réactions d’oxydoréduction de l’eau à l’anode et à la cathode.
2) Combien de temps faut-il pour remplir la baignoire ?
3) Quel est le débit d’hydrogène produit en m3.h-1 ?

## Slide 10: Problème de la baignoire

## Slide 11: Problème de la baignoire

## Slide 12: Problème de la baignoire

## Slide 13: 11 Formulation générale des bilans dans les réacteurs
flux de débit de débit flux de
A + production = d ’accumulation + A
entrant chimique de A dans le sortant
de A réacteur

## Slide 14: 121 Réacteurs discontinus
Réacteur fermé
cuve agitée contenant
initialement la charge
à convertir
Réacteur semi-fermé
réacteur fermé comportant
une alimentation (soutirage)
Fo
Batch reactor
Les différents types de réacteurs idéaux

## Slide 15
Réacteur parfaitement
agité continu
Concentrations identiques en chaque point
 composition en sortie identique à la
composition dans le réacteur
Fo
F
Réacteur piston
charge progressant en tranches parallèles et indépendantes où les variables d ’état sont constantes
Continuous stirred tank reactor
Plug flow reactor
122 Réacteurs continus
Les différents types de réacteurs idéaux

## Slide 16
Cascade de réacteurs
parfaitement agités continus
Fo
F1
F2
Fn
Les différents types de réacteurs idéaux

## Slide 17
Cette expression n ’est valable qu’en réacteur fermé et sous
certaines conditions
En réacteur ouvert et en régime permanent:
Rappels de cinétique chimique.
Mesure de la progression de la réaction
131 vitesse de la réaction en réacteur fermé

## Slide 18
Elle s’exprime en:
Définition
La vitesse d’une réaction est la quantité de matière
transformée par unité de temps et par unité d’une extensité
(volume du réacteur, masse ou surface d’un catalyseur…).
C’est donc un débit spécifique de transformation chimique.
mol.s-1.(unité de volume du réacteur)-1
mol.s-1.(unité de masse du catalyseur)-1...
Rappels de cinétique chimique.
Mesure de la progression de la réaction
132 définition de la vitesse d’une réaction

## Slide 19
Le plus souvent, la loi de vitesse se met sous la forme:
CAi: Concentration (ou pression partielle) en réactif Ai
ni: Ordre partiel par rapport à la substance Ai
k: Constante de vitesse de la réaction
        (d ’après la loi d’Arrhénius) k:
T: Température absolue (K)
E: Energie d’activation (J.mol-1)
ko: Facteur de fréquence (pré-exponentiel)
Rappels de cinétique chimique.
Mesure de la progression de la réaction
Expression de la vitesse d’une réaction
1331 Réaction irréversible

## Slide 20: 1332 Réaction équilibrée
Pour une réaction de type: A + B C
r1
r2
Avec à l ’équilibre thermodynamique:
r = 0
Rappels de cinétique chimique.
Mesure de la progression de la réaction

## Slide 21: 1341 Système fermé
nAo: Quantité initiale de réactif A (t = 0)
    Initial number of moles of reacting component
nA: Quantité de réactif A à t
Soit, en milieu indilatable CA = CAo (1 - XA)
For constant density
Reaction rate
Rappels de cinétique chimique.
Mesure de la progression de la réaction
134 Notion de taux de conversion d ’un réactif A

## Slide 22: 1342 Système ouvert
FAo: débit de réactif A à l ’entrée du réacteur (mol.s-1)
    Molar feed rate of reactant
FA: débit de réactif A à la sortie du réacteur (mol.s-1)
Soit, en milieu indilatable CA = CAo (1 - XA)
Rappels de cinétique chimique.
Mesure de la progression de la réaction

## Slide 23
Principales questions à se poser pour établir un bilan de
matière sur le composé A en réacteur idéal
(hors transfert de chaleur)
Réactions
Réaction unique, stœchiométrie
Réaction irréversible ou équilibrée
Cinétique
Extensité à laquelle est rapportée la vitesse de réaction
14 Examen d’une étude
en réacteur idéal

## Slide 24
Ecoulement
Régime permanent (pour les réacteurs ouverts)
     pas d ’accumulation
milieu indilatable
* Réacteur continu QEntrée = QSortie = Qo
FAo = QE CAo = Qo CAo
FA = QS CA = Qo CA
* Réacteur fermé 
14 Examen d’une étude
en réacteur idéal

## Slide 25
Ecoulement
Le milieu est indilatable si les deux conditions suivantes sont réunies:
1 Les conditions physiques (T et P) n ’évoluent pas
ou La réaction se déroule en phase liquide (approximation)
2 Le nombre de mole est invariant au cours de la réaction
ou Les réactifs sont fortement dilués par un inerte (approximation)
Pour une réaction d ’équation
ou nj est le coefficient stœchiométrique:
nj < 0  Aj est consommé par la réaction (réactif)
nj > 0  Aj est formé par la réaction (produit)
Le nombre de mol est invariant si:
14 Examen d’une étude
en réacteur idéal

## Slide 26
Réacteur
* Fermé
 flux d ’entrée et de sortie nuls
FAo = FA = 0
* Semi fermé
 flux d ’entrée ou de sortie nul
14 Examen d’une étude
en réacteur idéal

## Slide 27
flux de débit de débit flux de
A + production = d ’accumulation + A
entrant chimique de A dans le sortant
de A réacteur
0 nA r V 0
Réacteur fermé parfaitement
agité

## Slide 28
On suppose le milieu indilatable
A  produits
Ces réactions sont du type:
A + nB  produits (ordre 0/B ou large excès
de B: r = ko CA CnBo  k CA
milieu
indilatable
Réacteur fermé parfaitement
agité
151 cas d’une réaction du 1er ordre (r = k CA)

## Slide 29
Soit la réaction: A  B + C (P et T constants)
Le réacteur est alimenté en A pur
Quelle est la valeur de X?
Réacteur fermé parfaitement
agité
152 cas d ’une cinétique r = ko. Volume de réacteur variable
Bilan sur le réactif A:

## Slide 30
A  B + C (P et T constants)
Réacteur fermé parfaitement
agité
Bilan sur le réactif A:

## Slide 31
Bilan sur le réactif A:
Réacteur fermé parfaitement
agité

## Slide 32: Semibatch reactor
flux de débit de débit flux de
A + production = d ’accumulation + A
entrant chimique de A dans le sortant
de A réacteur
FAo nA r V 0
Dans le cas où un réactif A est ajouté dans le réacteur
16 Réacteur semi-fermé uniforme

## Slide 33: Perfectly mixed flow reactor (CSTR) in steady-state
Un réacteur agité est caractérisé par la composition
instantanément uniforme du mélange réactionnel qu’il contient.
Ceci implique que la composition du mélange en sortie
est identique à celle du réacteur au même instant.
Réacteur parfaitement agité
continu en régime permanent

## Slide 34
flux de débit de débit flux de
A + production = d’accumulation + A
entrant chimique de A dans le sortant
de A réacteur
FAo nA r V 0 FA
Qo CAo nA r V 0 Q CA
CAo 0
Réacteur parfaitement agité
continu en régime permanent

## Slide 35: 171 Temps de passage dans un réacteur continu
t est appelé temps de passage (Space time)
Intérêt: Permet d’exprimer les résultats en fonction d’un
temps caractéristique sans connaître les dimensions
absolues de l’installation.
Réacteur parfaitement agité
continu en régime permanent
Si Qo est mesuré dans les conditions de température et de pression qui
règnent à l’entrée du réacteur, t est le temps nécessaire pour faire passer
dans le réacteur un volume de mélange égal à son propre volume (ou le
temps nécessaire pour remplir le réacteur).
Dans certaines conditions (milieu indilatable, écoulement purement
convectif à l’entrée et à la sortie du réacteur), t est égal au temps de
séjour moyen du mélange réactionnel

## Slide 36
Les résultats peuvent également être exprimé en fonction
d ’un nombre adimensionnel de Damkhöhler.
Expression de Da établie pour
une réaction d ’ordre n par rapport à
un réactif A
Réacteur parfaitement agité
continu en régime permanent

## Slide 37: 172 réaction sans dilatation de cinétique r = k CA CB
Rappel: régime permanent
Réaction de type: A + nB B  produits
B est supposé être en excès
flux de débit de débit flux de
A + production = d ’accumulation + A
entrant chimique de A dans le sortant
de A réacteur
CAo 0
Réacteur parfaitement agité
continu en régime permanent

## Slide 38
Bilan sur le réactif A:
CAo - k CA CB t = CA
Le milieu étant indilatable CA = CAo (1 - XA)
CB = CBo - nB CAo XA
CAo - k CAo (1 - XA) (CBo - nB CAo XA ) t = CAo (1 - XA)
XA = k (1 - XA) (CBo - nB CAo XA ) t
Réacteur parfaitement agité
continu en régime permanent

## Slide 39: 173 Pyrolyse de l’éthane
La réaction se déroule à 1000 K; à ces niveaux de température, elle est
quasiment irréversible et du premier ordre par rapport à l ’éthane.
C2H6  C2H4 + H2 k = 0,132 s-1 (1000K)
k
La réaction se déroule en phase gazeuse sous pression atmosphérique à partir
d’éthane pur (Qo = 1 cm3.s-1 à To = 27°C) dans un réacteur de 120 cm3.
On cherche à déterminer le taux de conversion de l’éthane.
Réacteur parfaitement agité
continu en régime permanent

## Slide 40
Bilan sur l’éthane:
Réacteur parfaitement agité
continu en régime permanent

## Slide 41
Réacteur parfaitement agité
continu en régime permanent

## Slide 42
Bilan sur l’éthane:
Réacteur parfaitement agité
continu en régime permanent

## Slide 43
flux de débit de débit flux de
A + production = d’accumulation + A
entrant chimique de A dans le sortant
de A réacteur
FA nA r dV 0
Bilan dans une tranche de réacteur
de volume élémentaire dV
dV
FA
FA + dFA
18 Réacteur en écoulement piston
en régime permanent

## Slide 44
nA = -1
FA = Q CA = FAo (1 - XA)  dFA = - FAo dXA
r dV = FAo dXA = Qo CAo dXA
r dt = CAo dXA
18 Réacteur en écoulement piston
en régime permanent

## Slide 45: 181 Réaction du 1er ordre (r = k CA) sans dilatation
Q = Qo, FA = Qo CA  CA = CAo (1 - XA)
k CAo (1 - XA) dt = CAo dXA
Expression analogue à celle obtenue
en réacteur fermé
18 Réacteur en écoulement piston
en régime permanent

## Slide 46: 182 Oxydation catalytique du dioxyde de soufre
L ’expression de la vitesse de réaction lorsque l ’on utilise un catalyseur
au vanadium est de la forme:
Les pressions sont exprimées en atmosphère; les constantes cinétiques sont:
On traite un mélange contenant 6,26% de SO2, 8,30% de O2 et 85,44% d ’inerte
à 750 K dans un réacteur piston. La pression totale est successivement fixée à
1 puis 2 atm.
SO2 + ½ O2 SO3
A B C
18 Réacteur en écoulement piston
en régime permanent

## Slide 47
Quelle est la masse de catalyseur (w) à mettre en œuvre pour obtenir un taux de
conversion X donné?
Bilan sur SO2 (réactif en défaut):
On calcule le débit molaire à l ’entrée du réacteur pour chacun des composants:
Fo = FIo + FAo + FBo = 3,016.10 -3 kmol.s-1; FIo = 2,577.10 -3 kmol.s-1
FAo = 1,888.10 -4 kmol.s-1; FBo = 2,503.10 -4 kmol.s-1; FCo = 0
Analyse du problème en fonction des questions posées au §14:
Réaction unique, équilibrée de cinétique complexe mais connue
Régime permanent
Réacteur Piston
Dilatation chimique
18 Réacteur en écoulement piston
en régime permanent

## Slide 48
FI = FIo FA = FAo (1 - XA)
FB = FBo - ½ FAo XA FC = FAo XA
F = FIo + FAo (1 - XA) + FBo - ½ FAo XA + FAo XA
F = Fo - ½ FAo XA
Débit molaire dans le réacteur en chacun des composants:
18 Réacteur en écoulement piston
en régime permanent

## Slide 49
18 Réacteur en écoulement piston
en régime permanent

## Slide 50
18 Réacteur en écoulement piston
en régime permanent

## Slide 51: Oxydation de SO2 en réacteur piston
1 bar
18 Réacteur en écoulement piston
en régime permanent

## Slide 52: Oxydation de SO2 en réacteur piston
1 bar
2 bar
18 Réacteur en écoulement piston
en régime permanent