## Slide 1: Serpentin de refroidissement
CAoo = 1 mol.l-1
TAo = 25°C
QA = 25 cm3.s-1
CBoo = 5 mol.l-1
TBo = 20°C
QB = 10 cm3.s-1
V = 6l
DH = -41850 J.mol-1
h = 594 J.m-2.s-1.K-1
l = 16 W.m-1.K-1
q? X? S?
q = QB reauCpeau(TS-TBo) + r V DH
Solutions
XA = 0,935
S = 0,179 m2
CH3COOC2H5 + OH- → CH3COO- + C2H5OH
A B
r = k CA CB avec k = 0,11 l.mol-1.s-1 (à 25°C)
Le réacteur est parfaitement agité continu
Régime permanent
(q = -767 W)

## Slide 2: Serpentin de refroidissement
CAoo = 1 mol.l-1
TAo = 25°C
QA = 25 cm3.s-1
CBoo = 5 mol.l-1
TBo = 20°C
QB = 10 cm3.s-1
DH = -41850 J.mol-1
h = 594 J.m-2.s-1.K-1
l = 16 W.m-1.K-1
q? X? S?
CH3COOC2H5 + OH- → CH3COO- + C2H5OH
A B
r = k CA CB avec k = 0,11 l.mol-1.s-1 (à 25°C)
Le réacteur est parfaitement agité continu
Régime permanent
Après dilution des deux solutions,
le milieu est indilatable
Indice 1: Après dilution des deux solutions,
le milieu est indilatable
Indice 2: La conductivité thermique n’est pas utile
Indice 3: La solution de A ressort à la même température qu’elle est rentrée alors que la solution de soude s’échauffe de 5°C
Indice 4: Faire un bilan sur A pour déterminer le taux de conversion
Indices
Indice 5: Calculer q

## Slide 3
Bilan thermique en RPAC
Echauffement
Chaleur reçue des fluides Chaleur absorbée
de l’extérieur = à la traversée + par les réactions
du réacteur chimiques
q = QA reauCpeau(TS-TAo) + QB reauCpeau(TS-TBo) + r V DH
q = 0 + QB reauCpeau(TS-TBo) + k CA CB V DH
NB: Les solutions sont composées majoritairement d’eau
Au niveau de l’échauffement, elles sont assimilées à de l’eau
Serpentin de refroidissement

## Slide 4: Serpentin de refroidissement
Bilan sur A en réacteur parfaitement agité continu
FAo - k CA CB V = FA (= FAo (1-X))
Une fois le mélange des deux solutions effectué, le milieu est indilatable
CA = CAo (1-X)
Avec = 714 mol.m-3
Consommation de A = Consommation de B
FAo - FA = FBo - FB donc FB = FBo – FAoX soit CB = CBo – CAoX
Avec = 1429 mol.m-3
FAo, FBo
FA, FB, Fp
k CAo (1-X)(CBo – CAoX) V = Q CAo X Avec Q = QA+QB = 35.10-6 m3.s-1
kCAoV X2 – (kCBoV + kCAoV + Q) X + kCBoV = 0
X + A.N. X2 – 3,074 X + 2 = 0 ; X = 0,935

## Slide 5: Serpentin de refroidissement
Bilan sur A en réacteur parfaitement agité continu
FAo - k CA CB V = FA (= FAo (1-X))
FAo, FBo
FA, FB, Fp
X + A.N. X2 – 3,074 X + 2 = 0 ; X = 0,935
On peut alors calculer le flux de chaleur échangé:
q = QB reauCpeau(TS-TBo) + r V DH
Ou q = QB reauCpeau(TS-TBo) + FAoX DH
A.N. q = -767 J.s-1
q = h S DT
Où DT est la différence entre la température dans le réacteur
et la température dans le serpentin
Or, dans le serpentin, la température augmente de 15 à 20°C
Pour DT on peut donc prendre soit la moyenne arithmétique, soit 25 – 17,5 = 7,5°C
Soit, mieux, la température moyenne logarithmique: = 7,21°C
Alors S = 0,179 m2

## Slide 6: Serpentin de refroidissement
Bonus: cette surface d’échange est-elle possible?
Si on suppose que le réacteur est cylindrique avec h = D
Alors la surface d’échange latérale vaut S = phD = pD2
Et V = pD3/4 = 6l
S = 0,12 m2 ce qui est du même ordre de grandeur que la surface nécessaire
La solution est donc plausible