## Slide 1
聚丙烯
汇报人：张泽群、石鑫磊、唐逸辰
2024-05-7

## Slide 2
01
02
03
04
CONTENT
目录
聚丙烯
基本概念与用途
聚丙烯
合成制备方法及工艺特点
聚丙烯
工业化生产的利弊
聚丙烯
的未来
行业PPT模板http://www.1ppt.com/hangye/
Notes: 模板来自于： 第一PPT https://www.1ppt.com/

## Slide 3
聚丙烯基本概念与用途
01

## Slide 4
聚丙烯基本概念
聚丙烯（Polypropylene，简称PP）是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用，是平常常见的高分子材料之一。(Kakooei, Akil et al. 2012)

## Slide 5
1954年
意大利化学家朱利奥·纳塔（Giulio Natta）首次合成了聚丙烯
1954年
发明Ziegler-Natta催化剂并制成结晶性聚丙烯
1957年
意大利的蒙特卡提尼公司首先实现了聚丙烯
工业化生产
具有较高的立构规整性，称为全同立构聚丙烯或等规聚丙烯
(Kakooei, Akil et al. 2012; Castonguay and Rappe, 1992 ）
聚丙烯基本概念
Notes: 现代个体化医疗始于21世纪初，紧随人类基因组计划的完成（Lander E S et al., 2001）以及在 Nature和Science 杂志上人类基因组信息的发表（Venter J C et al., 2001）。2006年以来国际上相继提出了“精准肝切除”和“精准外科”的新理念，并新造“精准外科”一词来表述新时代外科的特征与理念（Dong JH et al.，2013）。这是国际上首次以“精准”理念指导临床实践，肇启传统经验外科向现代精准外科的范式转变。
精准医疗的概念是由2011年美国国家科学院在“迈向精准医疗：构建生物医学研究知识网络和新的疾病分类体系”报告中提出，对“精准医疗”的概念和措施做了系统的论述(National Academies Press, 2011)，并探讨了一种新的疾病命名的可能性和方法，该方法基于导致疾病的潜在的分子诱因和其他因素，而不是依靠传统的病人症状和体征。
2014年8月，英国出台了“十万基因组计划”，在国家层面倡导推动精准医学计划。美国总统奥巴马在2015年1月20日的国情咨文中正式将“精准医疗计划”作为美国新的国家研究项目发布，致力于治愈癌症和糖尿病等疾病，让每个人获得个性化的信息和医疗，从而“引领一个医学新时代”（Collins F S, Varmus H., 2015）。

## Slide 6
聚丙烯主要用途
主要用于各种长、短丙纶纤维的生产，用于生产聚丙烯编织袋、打包袋、注塑制品等用于生产电器、电讯、灯饰、照明设备及电视机的阻燃零部件。
(Guidetti, Rigosi et al. 1996)

## Slide 7
聚丙烯合成制作方法
及工艺特点
02

## Slide 8
聚丙烯
合成方法
溶剂聚合法（浆液法）
溶液聚合法
液相本体法
气相本体法
液相-气相组合式本体法

## Slide 9
反应类型：阴离子配位聚合
丙烯聚合机理
)2
催化剂 ：三氯化钛 一氯二乙基铝（Ziegler-Natta催化剂）
用氢气调节聚丙烯分子量
(朱建平. 2005)

## Slide 10
合成方法一：液相本体法
悬浮在液相丙烯中，
随催化剂停留时间增加
催化剂为中心的PP粉末在液相丙烯中不断生长
PP颗粒在液相丙烯中浓度增加
PP颗粒随液相丙烯
从反应器中不断流出
得到PP粉末产品
经闪蒸回收未聚合的丙烯单体
将催化剂直接分散在液相丙烯中，进行丙烯液相本体聚合反应。
(李玉责, 陈宁观等编著. 1992)

## Slide 11
工艺特点：
系统中不加溶剂, 丙烯单体以液相状态在釜式反应器中进行液相本体聚合
(2) 流程简单, 设备少、投资省, 动力消耗及生产成本低
液相本体法
(李玮. 2015)

## Slide 12
合成方法二：溶液聚合法
+特殊催化剂（氢化锂铝）
聚合反应器
丙烯单体+溶剂
溶剂减压分离
(郭小燕. 2016)
未反应单体
溶剂+聚丙烯+催化剂
过滤
溶剂+聚丙烯
多个蒸发器
溶剂浓缩
挤压机
除去挥发物
固体聚合物
庚烷
萃取提纯
去除无定形聚丙烯
聚丙烯

## Slide 13
优点：
溶液聚合法
使用高沸点直链烃作溶剂, 在高于聚丙烯熔点的温度下操作, 所得聚合物全部溶解在溶剂中呈均相分布
高温气提方法蒸发脱除溶剂得熔融聚丙烯, 再挤出造粒得粒料产品
工艺特点：
(李玮. 2015)

## Slide 14
聚丙烯工业化生产方法利弊分析
03

## Slide 15
两种合成方法利弊对比分析
 | 温度控制 | 生产特征
本体聚合 | 热效应相对较大，自动加速效应造成产品有气泡，变色，严重时则温度失控，引起爆聚 | 1、体系温度高，需搅拌散热，间歇生产设备简单 2、生产设备利用率高，操作简单，不需要复杂的分离、提纯操作 3、投资较少，反应器有效反应容积大，生产能力大，易于连续化，生产成本低
溶液聚合 | 聚合热易扩散，聚合反应温度易控制 | 1、散热容易，可连续生产 2、操作过程比较繁杂 3、消耗溶剂，溶剂的回收处理，设备利用率低，导致成本增加 4、大量溶剂的使用导致环境污染问题 5、用特殊的高温催化剂使产品应用范围有限
(韩哲文 主编. 2011 ) (郭小燕. 2016)
淘汰

## Slide 16
聚丙烯的未来
04

## Slide 17
聚丙烯的未来
根据中国报告大厅2024年3月29日的信息，未来聚丙烯市场的发展趋势如下：
01
02
03
新型应用领域增长：
可持续发展需求：
技术创新推动：
在聚丙烯生产工艺、产品性能改进等方面的持续技术创新将提升行业竞争力，满足不断变化的市场需求
可降解聚丙烯等环保产品
包装、医疗器械、汽车零部件、建筑材料等领域的应用

## Slide 18
References
Kakooei, S., et al., The effects of polypropylene fibers on the properties of reinforced concrete structures. Construction and Building Materials, 2012. 27(1): p. 73-77.
Castonguay, L.A. and A.K. Rappe, Ziegler-Natta catalysis. A theoretical study of the isotactic polymerization of propylene. Journal of the American Chemical Society, 1992. 114(14): p. 5832-5842.
朱建平. 间歇式液相本体法聚丙烯生产工艺的优化[D]. 天津: 天津大学化学工程, 2005: 4-5.
郭小燕.聚丙烯聚合工艺方法探究[J]. 化工设计通讯, 2016: 67.
Jeon, C., et al., Synthesis of Polypropylene via Catalytic Deoxygenation of Poly(methyl acrylate). ACS Macro Letters, 2019. 8(9): p. 1172-1178.
李玮. 聚丙烯生产工艺简介[J]. 江西化工, 2015(3): 10-12.
Mei, G., et al., Recent Technical Advances in Polypropylene. Journal of Plastic Film & Sheeting, 2009. 25(2): p. 95-113.
Chung, T.C. and D. Rhubright, Synthesis of functionalized polypropylene. Macromolecules, 1991. 24(4): p. 970-972.
李玉责, 陈宁观等编著. 液相本体法聚丙烯生产及应用[M]. 北京：中国石化出版社, 1992.
韩哲文 主编. 高分子科学教程[M]. 上海: 华东理工大学出版社, 2011.

## Slide 19
THANKS
FOR
WATCHING